| Фирма | Blaser Swisslube AG, CH-3415 Hasle-Ruegsau Тел. + 41 (0)34 460 01 01 |
| --- | --- |
| 1 | Торговое наименование и поставщик |  |
| 1.1 | Торговое наименование/ товарный знак Арт. | BLASOCUT 4000 CF 877-12 |
| 1.2 | Применение | Водосмешиваемое смазочно-охлаждающее вещество |
| 1.3 | Изготовитель | Blaser Swisslube AG, CH-3415 Hasle-Ruegsau |
| 1.4 | Поставщик | Blaser Swisslube AG, CH-3415 Hasle-Ruegsau |
| 1.5 | Аварийная служба токсикологии в Швейцарии | 01/251 51 51 Токсикологический информационный центр Цюрих |
| 2 | Состав |  |
| 2.1 | Химическая характеристика | Смесь из минерального масла, эмульгаторов и ингибиторов |
| 2.2 | Опасные составные части | Опасные вещества в смысле директивы ЕС 88/379/EWG и 67/548/EWG: < 10% 2-метил-2,4-пентадиол Xi: раздражающее, R36/38: раздражает глаза и кожу |
| 2.3 | Прочие данные |  |
| 3 | Возможные опасности | Продукт является безопасным в смысле директивы ЕС и распоряжения об опасных веществах от 26.10.1993 и, вследствие этого, характеризуется как не заслуживающий внимания. |
| 4 | Первая помощь | Продукт реагирует слегка щелочно. |
| 4.1 | Контакт с глазами | Обильно прополоскать водой (применять глазной душ), Обратиться к врачу, если раздражение продолжается. |
| 4.2 | Контакт с кожей | Смыть водой с мягким мылом. |
| 4.3 | Попадание внутрь | Не вызывать рвоты. Проконсультироваться с врачем. |
| 4.4 | Вдыхание | Невозможно, т.к. концентрат не летуч. |
| 4.5 | Прочие данные |  |
| 5 | Борьба с возгоранием |  |
| 5.1 | Пригодные средства тушения | Диоксид углерода, порошок для тушения, пена, водяной туман. |
| 5.2 | Непригодные средства тушения | Прямая водяная струя. |
| 5.3 | Прочие данные |  |
| 6 | Мероприятия при проливе/вытекании | Не сбрасывать в канализацию, сточные воды, почву. Собрать с помощью маслосвязующего вещества. |
| 7 | Обращение и хранение |  |
| 7.1 | Обращение | Соблюдать меры, обычные при обращении с химикалиями. |

| 7.2 | Рабочая гигиена | Соблюдать меры обычной производственной гигиены. Мыть руки после применения продукта. Менять промоченную рабочую одежду. |
| --- | --- | --- |
| 7.3 | Хранение | В закрытой оригинальной таре 12 месяцев. Температура хранения от -70 0С до +40 0С. Не допускать попадания прямых солнечных лучей. При более длительном хранении необходимо перемешивание. |
| 7.4 | Место хранения |  |
| 7.5 | Пожаро- и взрывозащита | Выполнять обычные для маслосодержащих продуктов защитные мероприятия. |
| 8 | Ограничение выбросов и защитное оснащение |
| 8.1 | Техническая документация |  |
| 8.2 | Наблюдение за граничными величинами | Число МАК: 10 мг/м3 (пары и аэрозоли смазочно-охлаждающего вещества). |
| 8.3 | Персональное защитное оснащение |  |
| 8.3.1 | Защита органов дыхания | Не требуется. |
| 8.3.2 | Защита рук | Не требуется, но рекомендуется. |
| 8.3.3 | Защита глаз | Защитные очки не требуются, но рекомендуются.. |
| 8.3.4 | Прочее | Рабочая одежда. |
| 9 | Физические и химические свойства |
| 9.1 | Форма | Жидкость |
| 9.2 | Цвет | Зеленый |
| 9.3 | Запах | Приятный (миндаль) |
| 9.4 | Изменение состояния Температура застывания Температура кипения | < - 30 0С > 300 0С | Проверено по: |
| 9.5 | Плотность | 0,96 г/см3 (20 0С) |  |
| 9.6 | Давление пара | < 0,1 мбар (20 0С) |  |
| 9.7 | Вязкость | н.о. мм2/с (40 0С) |  |
| 9.8 | Растворимость в воде | Эмульгируемая |  |
| 9.9 | Величина рН | 8,8-9,2 (при 50 г/л Н2О) |  |
| 9.10 | Точка вспышки | > 130 0C |  |
| 9.11 | Температура воспламенения | > 500 0C |  |
| 9.12 | Взрывные границы | Нижняя: н.о. Объем % Верхняя: н.о. Объем % |  |
| 9.13 | Прочие данные |  |
| 10 | Стабильность и реактивность |
| 10.1 | Термическое разложение | Нет при правильном использовании. |
| 10.2 | Опасные продукты разложения | Нет при правильном использовании. |

| 10.3 | Опасные реакции | Опасные реакции не известны. |
| --- | --- | --- |
| 10.4 | Прочие данные |  |
| 11 | Данные по токсикологии |
| 11.1 | Токсичность | LD50 (рот, крысы): > 15’000 мг/кг. LC50 (ингалятивно, крысы): >> 5’100 мг/м3, 4 часа. |
| 11.2 | Прочие данные | Дальнейшая информация: см. документацию “Токсикологические свойства продуктов BLASOCUT”. |
| 12 | Данные по экологии | Продукт трудно разлагаем биологически. Продукт не должен попадать в сточные и грунтовые воды, в открытые водоемы, почву. Класс опасности для воды (WGK), концентрат: 2 - опасно для воды Класс опасности для воды (WGK), эмульсия: 1 - малоопасно для воды (при концентрациях до 15%) |
| 13 | Утилизация | Швейцария: в соответствии с VVS от 12.11.1986. Германия: в соответствии с законом об отходах (KrW-AbfG) |
| 13.1 | Ключ отходов Европы | Концентрат: 12 01 07, эмульсия: 12 01 09 |
| 13.2 | Ключ отходов Швейцарии | Концентрат: 1431, эмульсия: 1411 |
| 14 | Транспортировка |
| 14.1 | GGVE/GGVS | Класс | Пункт |
|  | RID/ADR UN-номер Число Kemler Декларация страны | Класс | Пункт |
| 14.2 | GGVSee (море) | Класс | Пункт |
|  | ADNR UN-номер IMDG-код страницы EMS MFAG Группа упаковки Декларация морская | Класс | Пункт | Кат. |
| 14.3 | ICAO/IATA-DGR |  |  |
|  | UN-номер Точное имя перевозчика Промежуточное страхование Путь Группа упаковки Пассажирский самолет Только грузовой самолет | Инструкция по упаковке Инструкция по упаковке | макс. макс. |
| 14.4 | Прочие данные | Нет опасных веществ в смысле транспортных инструкций. |
| 15 | Инструкции | Продукт не заслуживает внимания в смысле распоряжений EG и требований к опасным веществам от 26.10.1993. |
| 15.1 | Швейцария: BAG T Nr. | 85’763 |

| 15.2 | Класс ядов Швейцарии | Свободные от ядов. |
| --- | --- | --- |
| 15.3 | Номер EG |  |
| 15.4 | Cимвол опасности |  |
| 15.5 | Обозначение опасности |  |
| 15.6 | Табличка указания опасности | R:22 22 | Вредно для здоровья при проглатывании. |
| 15.7 | Табличка совета безопасности | S:13-24/25-29 13 24/25 29 | Держать вдали от продуктов питания, напитков и кормов. Избегать контакта с глазами и кожей. Не допускать сброса в канализацию. |
| 15.8 | Число МАК |  |
| 15.9 | Классификация BVD | F4 I Fu PN2 |
| 15.10 | VbF |  |
| 15.11 | Прочие данные | Вышеуказанные R- и S- таблицы рассматривать как рекомендуемые! |
| 16 | Прочие указания | Продукт не содержит: нитриты, отщепители нитритов, формальдегид, отщепители формальдегида, эстеры борной кислоты, вторичные амины, диэтаноламин, NDELA и/или нитрозамины, активную серу, силиконы, PCB (пентахлорфенол), PCT, TCDD или другие содержащие диоксин вещества. Сокращения: н.п.=не применимо; н.о.=не определено |
| Все представленные данные соответствую сегодняшнему состоянию наших знаний и опыту. Лист данных безопасности служит для описания продукта с точки зрения требований безопасности. Данные не имеют значения гарантирования свойств. |